| «УТВЕРЖДАЮ» И.о. Директора ООО «Международный аэропорт «Ташкент» им. Ислама Каримова» _________________ Турсунов М.У. «____» _______________2021г. |  |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по определению точных данных и геодезические (топографические) работы на территории международного аэропорта «Ташкент» имени Ислама Каримова», с целю перехода на УАИ и руководство по навигации, основанной на характеристиках (PBN) ИКАО

г. Ташкент – 2021г.

| № | НАИМЕНОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ДАННЫХ И ТРЕБОВАНИЙ | СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ ДАННЫХ И ТРЕБОВАНИЙ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик | ООО «Международный аэропорт «Ташкент» им. Ислама Каримова». |
| 2 | Основание для проведения работ | Письма Агентства «Узавиация» (исх. № 01-39/12-1494 от 03.11.2020 г., (исх. № 01-39/11-1747 от 15.12.2020 г.) и письменное поручение руководства АО «Uzbekistan Airports» (исх. № 3.1-205 от 06.11.2020 г.) |
| 3 | Вид работ | Определение точных данных и геодезические (топографические) работы на территории международного аэропорта «Ташкент» имени Ислама Каримова», с целю перехода на УАИ и руководство по навигации, основанной на характеристиках (PBN) ИКАО. |
| 4 | Источник финансирования | Собственные средства. |
| 5 | Требования к конфиденциальности | Отчет о проделанной работе и вся информация, содержащаяся в нем, не должна быть передана или разглашена третьим лицам. |
| 6 | Место выполнения работ | Территория ООО «Международный аэропорт «Ташкент» им. Ислама Каримова» Сергелийский р-н, ул. Кумарык 13. |
| 7 | Подрядная организация. | Определяется по результатам конкурсных торгов |
| 8 | Нормативная документация в соответствие с которыми необходимо произвести работы | - Выполнение работ произвести согласно требованиям норм АП РУз-153 и АП РУз-158 Республики Узбекистан, Приложений 14 и 15 ИКАО, Руководство по Всемирной геодезической системе-1984 (WGS-84), а также всех сопутствующих документов ИКАО в области гражданской авиации. |
| 9 | Порядок сдачи работ (услуг) | Результаты выполненных работ оформить и предоставить в виде сброшюрованного отчета и электронном виде в 2-х экз. на русском языке. По итогам завершения работ, подписывается акт выполненных робот. |

| 10 | Требования к Работе |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование | Данные, представляемые исполнителем заказчику по итогам оказанных услуг (проведенных работы) |
| 1. | Контрольная точка аэродрома (КТА) | Широта, долгота, высота геодезическая, высота нормальная. |
| 1.1 | Превышение аэродрома | Высота геодезическая, высота нормальная, волна квазигеоида (геоида) - наибольшее значение наивысших точек ВПП. |
| 1.2 | Магнитное склонение | Магнитное склонение. |
| 2. | ВПП |  |
| 2.1 | Длина, ширина. Азимут | Длина, ширина, истинный азимут. |
| 2.2 | Наивысшая точка оси ВПП | Широта, долгота, высота геодезическая, высота нормальная, высота ортометрическая. |
| 2.3 | Наивысшая точка зоны приземления ВПП | Широта, долгота, высота геодезическая, высота нормальная. |
| 2.4 | Порог ВПП/конец ВПП | Широта, долгота, высота геодезическая, высота нормальная. |
| 2.5 | Смещенный порог ВПП | Широта, долгота, высота геодезическая, высота нормальная. |
| 2.6 | Полоса, свободная от препятствий | Длина, ширина. |
| 2.7 | Концевая полоса торможения | Длина, ширина. |
| 2.8 | Точки осевой линии ВПП | Широта, долгота, высота геодезическая, высота нормальная. |
| 2.9 | Места ожидания у ВПП на РД | Широта, долгота. |
| 3. | Рулежные дорожки |  |
| 3.1 | Данные РД | Длина, ширина, истинный азимут, широта, долгота места ожидания у ВПП, уклоны, ширина укрепленных обочин. |
| 4. | Места стоянок ВС | Широта, долгота, истинный азимут, магнитный азимут, дирекционный угол, уклоны, ширина. |
| 5. | Высотные объекты на аэродромной территории, согласно АП РУз-153, АП РУз-158 и Приложений 14 и 15 ИКАО. припри | Широта, долгота, высота геодезическая, высота нормальная. |
| 6. | Все данные в отчете предоставляются в системе: Координаты в WGS-84. Высоты в Балтийской 1977г. |
| 8. | На участках производства геодезических работ применить Масштаб 1:500. |
| 9. | Определить точные координаты мест расположения и высоты КТА и порогов ВПП. |
| 10. | Составить топографический план существующих зданий и сооружений на территории аэропорта. |
| 11. | Составить план периметрального ограждения и геометрических параметров летного поля и элементов аэродрома. |
| 12. | Площадь производства работ 427,80га. |
| 13. | Работа должна удовлетворять точности данных и условиям перехода на УАИ предъявляемых документами ИКАО. |
| 14. | Работа должна соответствовать «Руководство по навигации, основанной на характеристиках (PBN) ИКАО», в концепции PBN указывается, что требования к характеристикам бортовой системы RNAV должны определяться в виде точности, целостности, эксплуатационной готовности, непрерывности и функциональных возможностей, необходимых для выполнения предполагаемых полетов в контексте концепции конкретного воздушного пространства. Зональная навигация, основанная на требованиях к характеристикам воздушных судов, выполняющих полет по маршруту ОВД, по схеме захода на посадку по приборам или полет в установленном воздушном пространстве. |
| 15. | Исполнитель обеспечивает взаимосвязь (работу) со службой аэронавигационной информации (САИ), а также обеспечивает полную техническую поддержу специалистам САИ до полного внедрения (PBN) и перехода на УАИ, (период 3лет). |
| 16. | Произвести расчет и заполнение всех необходимых таблиц для САИ, с целью публикации данной информации в новой редакции AIP и ИПП аэродрома. |
| 17. | Произвести работы по составлению карты точного захода на посадку по II категории ИКАО (ВПП 08L). |
| 18. | Произвести расчет располагаемых дистанций и полос свободных от препятствий для двух ВПП |
| 19. | Произвести привязку существующих схем и данных высотных препятствий в радиусе 50км от КТА к новой схеме аэродрома, с учетом всех расчетных таблиц и схем высотных препятствий, согласно АП РУз-153, АП РУз-158 и Приложений 14 и 15 ИКАО. |

| 11 | Требования к участнику | -наличие действующей лицензии на проведение геодезических работ; -наличие специализированное оборудование для производства геодезических работ любой сложности; -наличие опытных специалистов в области геодезии; - исполнитель получает разрешение на проведение работ и сдает технический отчет о проделанной работе в Кадастровое Агентство при ГНК РУз. Согласно ПКМ №977 от 03.12.2018г.; -знания в области составления аэронавигационной информации для AIP; - при проведении конкурса предпочтение будет отдано компаниям, имеющим опыт в выполнении подобного вида работ на территории аэродромов; -приветствуется наличие писем благодарности, положительных отзывов и рекомендаций от заказчиков. |
| --- | --- | --- |
| 12 | Сроки выполнения работ | В течении 120 календарных дней с момента получения авансового платежа. |
| 13 | Обеспечение качества выполняемых работ | Агентством «Узавиация», совместно со службой САИ будет проводится экспертиза предоставляемых данных в отчете на соответствие их точности и корректности, соответствия данных требования нормативных документов ИКАО. |

| СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ |
| --- |
| ИКАО (ICAO) | международная организация гражданской авиации |
| АП РУз | авиационные правила Республики Узбекистан |
| AIP | сборник аэронавигационной информации |
| УАИ | управление аэронавигационной информацией |
| PBN | навигация, основанная на характеристиках |
| САИ | служба аэронавигационной информации |
| ВС | воздушное судно |
| WGS-84 | всемирная система геодезических параметров Земли 1984 года |
| ИПП | инструкция по производству полетов |
| КТА | контрольная точка аэродрома |
| ВПП | взлетно посадочная полоса |

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель директора по НС                                         	_________________Алимов А.М.

Начальник АС                                         			            _________________Мирзаев М.М.